## Slide 1: BÁO CÁO KỸ THUẬT SỐ NÂNG CAO
Nội dung: Phần 4 phép tính cơ bản + phần bonus (phép cộng thứ 2, phép nhân
thứ 2 và phép căn)
Phạm Xuân Thi – 18181420
Nguyễn Nhật Thắng – 1814099

## Slide 2: Nội dung thực hiện phần cơ bản
Thực hiện máy tính dấu chấm động 32 bits thực hiện các phép toán:
  Phép cộng
  Phép trừ
  Phép nhân
  Phép chia
Ngõ vào: 2 số 32 bits theo dạng dấu chấm động, 2 bits lựa chọn phép toán (1 trong 4 phép toán). Ngõ ra là 1 số 32 bits, là kết quả của phép tính đã thực hiện.
Sử dụng ngôn ngữ Verilog

## Slide 3: Phép cộng
Ý tưởng: tương tự như khi thực hiện phép cộng 2 số thực bình thường. Xét ví dụ sau:
  Thực hiện phép cộng giữa 2 số thực ở cơ số 10:
  8.70 × 10-1 và 9.95 × 101

## Slide 4: Phép cộng
Bước 1: Viết lại 8.70 × 10-1 = 0.087 × 101
Bước 2: Thực hiện cộng phần lẻ của 2 số với nhau
  9.95 + 0.087 = 10.037.
  Ta được kết quả ngõ ra là 10.037 × 101
Bước 3: Thực hiện hiệu chỉnh kết quả ngõ ra để đưa về dạng chuẩn
  10.037 × 101 = 1.0037 × 102
Bước 4: Nếu kết quả chỉ chứa 3 chữ số sau dấu phẩy thì thực hiện làm tròn
  1.0037 × 102 ===> 1.004 × 102

## Slide 5: Phép cộng
Tương tự với khi thực hiện cho cơ số 10, khi thực hiện cơ số 2, ta cũng làm theo tương tự nhưng thêm vào 1 số bước. Ta xét cụ thể qua ví dụ sau:
  Thực hiện phép cộng 2 số 0.5 và (-0.4375)

## Slide 6: Phép cộng
Bước 1: Chuyển 2 số đã cho về dạng dấu chậm động, đã được chuẩn hóa
  0.5 = 0.1 × 20 = 1.000 × 2-1
  -0.4375 = -0.0111 × 20 = -1.110 × 2-2
Bước 2: Viết lại -1.110 × 2-2 = -0.1110 × 2-1
Bước 3: Thực hiện cộng phần lẻ của 2 số với nhau
  1.000 × 2-1 + -0.1110 × 2-1 = 0.001 × 2-1
Bước 4: Thực hiện hiệu chỉnh kết quả ngõ ra để đưa về dạng chuẩn
  0.001 × 2-1 = 1.000 × 2-4
Bước 5: Kiểm tra xem có bị tràn trên hay tràn dưới hay không
Bước 6: Nếu kết quả chỉ chứa 3 chữ số sau dấu phẩy thì thực hiện làm tròn
  1.0037 × 102 ===> 1.004 × 102

## Slide 7: Phép cộng
Từ đó ta có được sơ đồ phần cứng như sau (trình bày trên giấy)

## Slide 8: Phép cộng
Trường hợp đặc biệt của phép cộng:
  Kết quả ngõ ra bị Overflow, Underflow
  Cộng 1 số với Inf
  Phép toán giữa Inf và Inf (cụ thể Inf – Inf = NaN)

## Slide 9: Phép cộng thứ 2
Ở trên, nhóm đã sử dụng bộ RCA (Ripple Carry Adder) với đặc điểm là phần số nhớ được “lan truyền” dần. Điều này có thể gây nên hiện tượng Hazzard ảnh hưởng hoạt động mạch

## Slide 10: Phép cộng thứ 2
Để khắc phục vấn đề trên, nhóm thực hiện bộ cộng Carry Select Adder.

## Slide 11: Phép trừ
Bản chất của phép trừ là thực hiện số đối của phép cộng. Vậy nên để thực hiện phép trừ, chỉ cần đơn giản đảo bit 31 của số trừ. Còn các bước thực hiện + sơ đồ phần cứng hoàn toàn giống với khi thực hiện phép cộng.

## Slide 12: Phép nhân
Ý tưởng: tương tự như khi thực hiện phép nhân 2 số thực bình thường. Xét ví dụ sau:
  Thực hiện phép nhân giữa 2 số thực ở cơ số 10:
  1.110 × 1010 × 9.200 × 10-5

## Slide 13: Phép nhân
Bước 1: Thực hiện cộng phần mũ của 2 số lại với nhau
  10 + (-5) = 5
Bước 2: Thực hiện nhân phần lẻ với nhau
  1.110 × 9.200 = 10.212000
  Ta được kết quả: 10.212000 × 105
Bước 3: Thực hiện chuẩn hóa kết quả
  10.212000 × 105 = 1.0212 × 106
Bước 4: Làm tròn kết quả có được
  1.021 × 106

## Slide 14: Phép nhân
Tương tự với khi thực hiện cho cơ số 10, khi thực hiện cơ số 2, ta cũng làm theo tương tự nhưng thêm vào 1 số bước. Ta xét cụ thể qua ví dụ sau:
  Thực hiện phép nhân 2 số 0.5 và (-0.4375)

## Slide 15: Phép nhân
Bước 1: Chuyển 2 số đã cho về dạng dấu chậm động, đã được chuẩn hóa
  0.5 = 0.1 × 20 = 1.000 × 2-1
  -0.4375 = -0.0111 × 20 = -1.110 × 2-2
Bước 2: Cộng phần mũ
  (-1 + 127) + (-2 + 127) - 127 = 124 ===> (-3 + 127)
Bước 3: Thực hiện nhân phần lẻ của 2 số với nhau
  (1.000) * (-1.110)

## Slide 16: Phép nhân
Bước 4: Thực hiện hiệu chỉnh kết quả ngõ ra để đưa về dạng chuẩn
  0.001 × 2-1 = 1.000 × 2-4
Bước 5: Kiểm tra xem có bị tràn trên hay tràn dưới hay không
Bước 6: Nếu kết quả chỉ chứa 3 chữ số sau dấu phẩy thì thực hiện làm tròn
  1.0037 × 102 ===> 1.004 × 102

## Slide 17: Phép nhân
Sơ đồ phần cứng có dạng như hình vẽ

## Slide 18: Phép nhân
Trường hợp đặc biệt của phép nhân:
  Kết quả ngõ ra bị Overflow, Underflow
  nhân 1 số với Inf
  0 nhân với Inf = NaN
  Phép toán giữa Inf và Inf (cụ thể Inf * Inf = Inf)

## Slide 19: Phép chia
Ý tưởng: tương tự như khi thực hiện phép chia 2 số thực bình thường. Xét ví dụ sau:
  Thực hiện phép chia giữa 2 số thực ở cơ số 10:
  (1.110 × 1010)/ (9.200 × 10-5)

## Slide 20: Phép chia
Bước 1: Thực hiện trừ phần mũ của 2 số lại với nhau
  10 - (-5) = 15
Bước 2: Thực hiện chia phần lẻ với nhau
  1.110 / 9.200 = 0.1206521739130435
  Ta được kết quả: 0.1206521739130435 ×
Bước 3: Thực hiện chuẩn hóa kết quả
  0.1206521739130435 × = 1.206521739130435 ×
Bước 4: Làm tròn kết quả có được
  1.207 ×

## Slide 21: Phép chia
Tương tự với khi thực hiện cho cơ số 10, khi thực hiện cơ số 2, ta cũng làm theo tương tự nhưng thêm vào 1 số bước. Ta xét cụ thể qua ví dụ sau:
  Thực hiện phép chia 2 số 0.5 và (-0.4375)

## Slide 22: Phép chia
Bước 1: Chuyển 2 số đã cho về dạng dấu chậm động, đã được chuẩn hóa
  0.5 = 0.1 × 20 = 1.000 × 2-1
  -0.4375 = -0.0111 × 20 = -1.110 × 2-2
Bước 2: Trừ phần mũ
  (-1 + 127) - (-2 + 127) +127 = 128 ===> (1 + 127)
Bước 3: Thực hiện nhân phần lẻ của 2 số với nhau
  (1.000) / (-1.110)
  Bước 4: Thực hiện hiệu chỉnh kết quả ngõ ra để đưa về dạng chuẩn.
Bước 5: Kiểm tra xem có bị tràn trên hay tràn dưới hay không.
Bước 6: Nếu kết quả chỉ chứa 3 chữ số sau dấu phẩy thì thực hiện làm tròn.

## Slide 23: Bộ cộng thứ hai
Carry Select Adder

## Slide 24: Bộ nhân thứ hai
Booth algorithm
Example

## Slide 25: Bộ nhân thứ hai
Algorithm

## Slide 26: Bộ chia thứ nhất
Newton-Raphson method

## Slide 27: Bộ căn
Taylor-Maclaurin method

## Slide 28: Bộ căn
Algorithm